产品概述：

本机主要对材料进行震荡及在真空状态下进行搅拌。

产品特点：

●外型美观，体积小；

●真空度高、无气泡；搅拌力大、振幅可调；

●密封效果良好；

●内置振荡器，一机两用；

设备参数：

●工作电压及频率： AC110~220V /50~60Hz±10%

●功率：           150W

●转速：           320转/分钟

●搅拌筒容积：     标准配置550ml和750ml（也可按客户要求定做）

●搅拌时间：       0~99秒可调

●真空值：         -0.8~-0.9bar

●震荡方式：       无级调速

●外形尺寸：       335*310*540mm

●重量：           约26Kg

设备图片及元器件功能说明

1.真空表；                     2.电源指示灯；                3.真空键；

4.注油孔；                     5.搅拌键；                    6.停止键；

7.时间显示窗；                 8.减少键；                    9.增加键；

10.振荡器；                    11.搅拌筒；                   12.振幅调整旋钮；

13.真空泵油量观察窗；          14.电源开关；                 15.电源线插孔；

16.出气管管堵；                17.出气管；                   18.真空密封橡胶圈；

19.搅拌筒连接口；

设备操作步骤及注意事项：

●开箱后先检查设备及配件是否齐全，使用前应仔细阅读此说明书。

●取下出气管上的管堵；

●接通电源，黄色电源指示灯亮；打开电源开关，计数器有数显；

●先将需要搅拌的材料预先人工进行初步适当搅拌（尤其是固体粉末，防止在抽真空时粉末吸入管

路中堵塞搅拌轴，造成电机堵转，会导致过热烧坏电机）。将搅拌筒连同上盖插入搅拌筒连接孔，手持搅拌筒按下真空键，真空度达到-0.4bar时，搅拌筒就被吸住（此时手可以放开），再按搅拌键。此时就会在真空状态下进行搅拌，搅拌时间可以从0~99分钟自行设定（注：建议单次搅拌时间小于20分钟，防止电机过热）。

●搅拌时间到会有提示音报警，此时持住搅拌筒，再按停止键，搅拌筒进气真空解除，可取下搅拌

筒；

●如需要震荡，请将搅拌筒放置于振荡器上，调节振幅调节旋钮即可。

搅拌时间设定的操作方法：

●从1~99数字设定用增加键和减少键来设定，这个数字属于分钟计时还是秒计时由按搅拌键时间

长短来决定。

●以秒计时的设定方法：按搅拌键≤3秒，进入按秒计时的方式；

●以分钟计时的设定方法：设定时间对应数字，按搅拌键≥3秒，时间显示窗先黑后亮，进入分钟计时方式，此时两位数字的低位右下角会出现·点，按秒闪动，数字则按分钟减少。当减少到最后一分钟时显示数字60秒，然后按秒减少计时。

更换过滤嘴操作：

旋下机箱两边侧面板和顶板共14颗螺丝（注意有两颗有硅胶垫圈），取下蓝色面板，卸下原有的过滤嘴，注意过滤嘴的进出方向，更换过滤嘴。

注意事项：

●使用设备前必须详细阅读此说明书，仔细了解其使用步骤，以防止不必要的设备损坏；

●严禁真空泵无油运行，请注意保持油位：在油量观察窗中线和下三分之一处之间（油少真空不好，

油多可能喷油）；

●使用前把设备后面板右上角出气管管堵拔掉，让真空排气孔打开；

设备维护及保养：

●机器如发生故障，请让有经验的专业人员维修；

●定期检查设备的安全接地情况；

●设备应保持干净，及时清理干净；

●及时添加泵油。

# Text boxes

1

2

3

12

4

5

6

7

8

9

10

11

13

16

17

19

18

15

14